Приложение 3

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Некоммерческое партнерство

«                                              »

С Т А Н Д А Р Т САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И

### Подготовительные работы

### Требования

СТО СРО 005-2013-ГВР

(Первая редакция)

Санкт-Петербург

2013

Предисловие

Стандарт саморегулируемой организации  разработан для обеспечения безопасности и качества работ, контроле выполнения работ и разработке стандартов организаций – членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «       », (далее – СРО) с целью соблюдения требований Российского законодательства.

Положения данного стандарта являются обязательными при контроле, разработке стандартов организаций и выполнении соответствующих видов работ.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Решением  Общего собрания НП «          » от 21 июля 2013 г., Протокол №

Информация об изменениях к настоящему стандарту направляется всем членам СРО в электронном виде.

Уведомления о пересмотре или отмене настоящего стандарта публикуется на сайте

Содержание

1.	Область применения	5

2.	Нормативные ссылки	6

3.	Термины и определения	6

4.	Обозначения и сокращения	7

5.	Общие требования	7

6.	Требования к разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей	9

7.	Требования к строительству временных дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений	12

7.1.	Требования к строительству временных  дорог	13

7.2.	Требования к строительству временных площадок укрупнительной сборки конструкций и элементов	15

7.3.	Требования к строительству временных инженерных сетей и сооружений	16

8.	Требования к устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных кранов	19

9.	Требования к установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов	30

9.1.	Требования к установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов	30

9.2.	Требования к установке и демонтажу технологических мусоропроводов.	37

Приложение А	40

Приложение Б	42

Приложение В	53

Введение

Настоящий стандарт разработан для достижения основных целей саморегулируемой организации и организаций – членов СРО:

- предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;

- повышение качества работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Настоящий стандарт направлен на реализацию в саморегулируемой организации требований Градостроительного кодекса Российской,  Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Внедрение стандарта позволит:

- повысить безопасность и качество производства соответствующих видов работ;

- осуществить контроль выполнения соответствующих видов работ контролирующими организациями;

- разработать стандарты организаций – членов СРО для выполнения соответствующих видов работ.

С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И

Некоммерческое партнерство

«                                            »

Подготовительные работы

Требования

Первая редакция

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания

саморегулируемой организации

Некоммерческое партнерство

«                                                   »

Протокол от  «21» июня 2013 г. № 16

# Область применения

  - Настоящий стандарт применяется для обеспечения безопасности и качества при выполнении подготовительных работ на строительной площадке, контроля выполняемых работ, разработки стандартов организаций – членов СРО.

  - Требования настоящего стандарта распространяются на виды работ:

- разборка (демонтаж зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов и их частей;

- строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений;

- устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов;

- установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.

  - Настоящий стандарт не распространяется на строительство линейных сооружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения (отвода) железных, автомобильных дорог и других транспортных путей. Для указанных объектов действуют стандарты, разработанные в соответствии с нормативно-правовыми актами, отражающие требования к данным объектам.

# Общие требования

Для обеспечения безопасности, контроля и выполнения подготовительных работ, разработки стандартов строительная организация:

  - приступает к подготовительным работам после принятия (осмотра) ограждения строительной площадки и участка производства строительно-монтажных работ.

  - размещает инвентарные санитарно-бытовые, производственные и административные здания и сооружения на территории стройплощадки или за ее пределами.

  - выделяет опасные, для работающих, зоны с постоянно действующими опасными производственными факторами и устанавливает предохранительные защитные ограждения и знаки безопасности.

  - располагает бытовые городки, проходы и места отдыха работающих за пределами опасных зон.

  - обеспечивает выполнение требований безопасности труда на участках работ и рабочих местах.

  - при въезде на строительную площадку  устанавливает информационные щиты:

    - информационный стенд с указанием адреса и наименования объекта; наименования, адреса и телефона застройщика (заказчика); наименования, адреса и телефона проектной организации; наименования, адреса и телефона генподрядной организации; фамилии, имени, отчества и телефона руководителя строительства и производителя работ; дата начала и окончания строительства (реконструкции), графического изображения объекта.

    - наименование подрядной организации и  номера телефонов указываются на мобильных (инвентарных) зданиях, щитах ограждения, механизмах и оборудовании, крупногабаритных элементах оснастки и т.п.

    - стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схемы движения транспорта, нахождения водоисточников, средств пожаротушения.

    - отдельно устанавливает схему внутриплощадочных дорог и проездов с указанием площадок складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, обустроенных объездов, пересечений дорог с опасными зонами, уширения в зоне обслуживания крана, безопасных проездов через железнодорожные пути на стройплощадке.

# Требования к разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

  - Безопасность при ликвидации и сносе зданий и сооружений обеспечивается выполнением работ  в соответствии с ПОР по сносу или демонтажу.

  - ПОР по сносу или демонтажу включает:

- перечень зданий и сооружений, подлежащих сносу;

- технические решения по сносу и демонтажу, обеспечивающие безопасность строителей, населения, окружающей природной среды и инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных коммуникаций.

  - Технические решения разрабатываются после проведения обследования общего состояния здания (сооружения), а также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих конструкций.

  - По результатам обследования составляется акт, на основании которого принимаются следующие технические решения:

- выбор метода проведения разборки;

- установление последовательности выполнения работ;

- установление опасных зон и применение при необходимости защитных ограждений;

- временное или постоянное закрепление или усиление конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;

- мероприятия по пылеподавлению;

- меры безопасности при работе на высоте;

- схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования.

  - Ликвидируемые здания и сооружения с момента вывода их из эксплуатации до момента их ликвидации (сноса) приводятся в безопасное, исключающее случайное причинение вреда населению и окружающей среде, состояние (отключаются коммуникации, опорожняются имеющиеся емкости, удаляются опасные или ядовитые вещества, закрепляются или обрушиваются неустойчивые конструкции и т.п.). Должны быть приняты меры, препятствующие несанкционированному доступу в эти здания (сооружения) людей и животных.

  - О моменте взрыва, сжигания или обрушения сносимого здания или сооружения д оповещаются все находящиеся на стройплощадке, а также организация, эксплуатирующая прилегающую территорию. В случае необходимости должно быть выставлено оцепление.

# Требования к строительству временных дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

Обеспечивается безопасность и выполнение требований к строительству устройством:

- временных дорог на строительных площадках;

- временных площадок укрупнительной сборки;

- временных инженерных сетей и сооружений.

## Требования к строительству временных  дорог

    - Организация обеспечивает строительные площадки подъездными и внутрипостроечными дорогами для обеспечения бесперебойного подвоза материалов, изделий, конструкций, машин и оборудования.

    - В зависимости от конкретных условий строительства, прокладываются:

- подъездные дороги, соединяющие строительную площадку, а в последующем и построенный объект, с постоянными дорогами общего пользования;

- внутрипостроечные дороги непосредственно на территории строительной площадки.

    - Конструкции и расположение временных внутрипостроечных автомобильных дорог устраиваются согласно проектной документации.

    - Дорога выполняется кольцевой и располагается около строящегося здания. При наличии тупика предусматривается возможность разворота транспортного средства для выезда из тупика с движением вперед.

    - В случае, когда строительство автомобильной дороги опережает устройство пересекающих ее инженерных сетей, находящихся ниже уровня дороги, по согласованию с заинтересованными организациями предусматривается предварительная укладка устройств (кожухи, футляры) для последующей прокладки инженерных сетей без нарушения целостности полотна дороги.

    - Внутрипостроечные дороги должны обеспечивать свободный проезд ко всем эксплуатируемым, строящимся и сносимым зданиям и сооружениям, в зону действия монтажных кранов, к площадкам укрупнительной сборки и местам складирования материалов, конструкций и оборудования.

    - Внутрипостроечные временные дороги возводятся по разметкам трасс будущих постоянных дорог после окончания вертикальной планировки территории, устройства дренажей, водостоков и инженерных коммуникаций.

    - Строительство внутрипостроечных дорог завершается до начала работ по возведению подземной части объекта.

## Требования к строительству временных площадок укрупнительной сборки конструкций и элементов

    - Укрупнительная сборка конструкций и элементов выполняется непосредственно у места монтажа объекта согласно требованиям ППР.

    - Площадки укрупнительной сборки конструкций и элементов оборудуются стационарными стеллажами и стендами укрупнения.

    - Стальные конструкции ферм укрупняются как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

    - Укрупнение ферм в вертикальном положении производится на специальных стендах, оборудованных устройствами для выверки сборочных элементов и их устойчивого закрепления, что исключает необходимость пере кантовки ферм.

    - Укрепление ферм в горизонтальном положении требует подъема полу ферм в горизонтальном положении за счет закрепления их в четырех точках с применением траверс.

    - Укрупнительная сборка стальных ферм, балок и колонн осуществляется на стеллажах, состоящих из стульев (столбиков) и уложенных на них балок или рельсов. Высота стеллажа составляет 0,7-0,8м. Поверхность стеллажей выравнивается по нивелиру и в процессе эксплуатации регулярно проверяется.

    - Укрупненная сборка на стеллажах стальных ферм, балок и колонн, имеющих в стыках сборочные отверстия, фиксирующих взаимное расположение частей укрупняемых элементов, производится с применение болтов и пробок. Если отсутствуют сборочные отверстия, к стеллажам крепятся фиксаторы, определяющие размеры укрупняемого элемента. При сборке ферм фиксаторы устанавливаются в местах примыкания концов поясов и у стыков поясов. Если в местах примыкания к фиксаторам в собираемой конструкции имеются монтажные отверстия, то в фиксаторах также делают отверстия и конструкции крепятся к фиксаторам посредством болтов. При отсутствии отверстий сборка производится с совмещением рисок, заранее нанесенных на конструкцию и фиксаторы.

    - Укрупнение железобетонных ферм производится в вертикальном положении в кассетах.